## Slide 1: Космический аппарат «Вега»
Команда: КосМАИческие стрижи
Группа: М8О-103БВ-24

## Slide 2
Состав Команды
Пятницкий Артём – тимлид, разработка мат. и физ. модели
Цицкиев Дени – физик, помощь с разработкой мат. модели
Рубан Кирилл - программист
Демидов Георгий – программист, составление отчёта

## Slide 3
Цели и задачи
Цель проекта:
Изучить движение спускаемого аппарата в атмосфере планеты Венера (Ева).
Задачи проекта:
Найти материалы и данные о миссии «Вега»
Создать математическую и физическую модель полёта космического аппарата.
Создать модель космического аппарата в рамках симулятора KSP
Собрать необходимые данные для анализа движения спускаемого аппарата в атмосферы Венеры(Евы).
Проанализировать данные и сделать выводы.
Оформить отчёт о проделанной работе.

## Slide 4
Историческая сводка
Было изготовлено 2 идентичных корабля: «Вега-1» и «Вега-2», которые взлетели с космодрома Байконур 15 и 21 декабря соответственно.
Их целью было изучение атмосферы и поверхности Венеры и получение снимков кометы Галлея.
11 и 15 июня спускаемые аппараты доставили на Венеру посадочные аппараты и аэростатные зонды.

## Slide 5
Космический аппарат
Модель в KSP
Макет межпланетной станции «Вега»

## Slide 6
План спуска в атмосферу
Исторический спуск
В отличии от реального спуска на Венеру, мы используем 4 этапа, вместо 2:
Высота аппарата над уровнем моря | Стадия
5000м | Открытие первого парашюта
4000м | Открытие второго парашюта, сброс верхней крышки с первым парашютом
3000м | Открытие третьего парашюта, сброс нижней крышки
2500м | Сброс второго парашюта
1500м | Открытие четвёртого парашюта (3 штуки)

## Slide 7
Физическая модель
Мы использовали следующие законы:
- Второй закон Ньютона
Где:
m – масса спускаемого аппарата, меняется в зависимости от стадии.
a – ускорение спускаемого аппарата
- силы, действующие на аппарат, а именно:
- Гравитационная сила
  - разложение гравитационного ускорения
  = 8.1717302 * 1012 м3/с2 – гравитационный параметр планеты Ева
- Сила аэродинамического сопротивления
- коэффициент аэродинамического сопротивления
– площадь миделя (наибольшее по площади поперечное сечение аппарата)
– плотность атмосферы, меняется по динамическому закону (след. слайд)
- скорость аппарата

## Slide 8
Физическая модель
- Закон изменения ускорения свободного падения на Еве
Где:
≈ 6.67*10-11– гравитационная постоянная
= 1.224398 * 1023–масса планеты Ева
= 700 000м - радиус планеты Ева
- высота, на которой находится аппарат (от уровня моря)
= 287.052874 Дж/(кг*м3 )– удельная газовая постоянная
= 5 атм – давление на уровне моря
= 3.8352057 кг/м3
= 7921м – Характеристическая высота
-Плотность атмосферы
-Давление атмосферы

## Slide 9
Математическая модель
<=>
Преобразовав физическую модель, получаем систему уравнений, по которой и производим вычисления.
<=>

## Slide 10
Программная реализация
При написании кода для сбора и обработки данных был использован язык программирования Python и следующие модули:
NumPy
KRPC
Matplotlib
Time
SciPy
Были написаны 3 основные программы:
Автопилот-сборщик данных
Программа, просчитывающая математическую модель и записывает данные
Программа, анализирующая полученные данные и строящая графики.

## Slide 11
Полёт в KSP
Шаг 1: Вход в атмосферу Евы
Шаг 2: Нагревание аппарата, быстрое торможение

## Slide 12
Полёт в KSP
Шаг 3: Аппарат перестаёт нагреваться, свободное падение
Шаг 4: Открытие первого парашюта

## Slide 13
Полёт в KSP
Шаг 5: Открытие второго парашюта
Шаг 6: Открытие третьего парашюта

## Slide 14
Полёт в KSP
Шаг 7: Отцепление второго парашюта
Шаг 8: Открытие четвёртого парашюта (3 штуки)

## Slide 15
Полёт в KSP
Шаг 9: Приземление

## Slide 16
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная:
3.1504*10-5 Атм
Абсолютная максимальная: 0.4715 Атм
Абсолютная средняя: 0.1842 Атм
Относительная минимальная: 0.0662%
Относительная максимальная: 3723%
Относительная средняя: 348%

## Slide 17
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.0862
Абсолютная максимальная: 9065м
Абсолютная средняя: 2825м
Относительная минимальная: 0.0001%
Относительная максимальная: 59,22%
Относительная средняя: 18.74%

## Slide 18
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.0690м
Абсолютная максимальная: 1702м
Абсолютная средняя: 570м
Относительная минимальная: 0.00026%
Относительная максимальная: 66.57%
Относительная средняя: 1.6908%

## Slide 19
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 2м
Абсолютная максимальная: 77368м
Абсолютная средняя: 47668м
Относительная минимальная: 6.85*10-5 %
Относительная максимальная: 4.3915%
Относительная средняя:
2.7993%

## Slide 20
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.3706
Абсолютная максимальная: 12491м
Абсолютная средняя: 6196м
Относительная минимальная: 2.8217*10-5 %
Относительная максимальная: 0.5031%
Относительная средняя:
0.2557%

## Slide 21
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.3706м
Абсолютная максимальная: 13879м
Абсолютная средняя: 5562м
Относительная минимальная: 2.8217*10-5 %
Относительная максимальная: 0.5642%
Относительная средняя:
0.2322%

## Slide 22
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.0690м
Абсолютная максимальная: 1941м
Абсолютная средняя: 950м
Относительная минимальная: 0.00026%
Относительная максимальная: 411%
Относительная средняя:
2.84%

## Slide 23
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 1.1817м
Абсолютная максимальная: 17704м
Абсолютная средняя: 3711м
Относительная минимальная: 6.8507*10-5 %
Относительная максимальная: 1.0504%
Относительная средняя:
0.2237%

## Slide 24
Сравнение полученных графиков
Погрешности:
Абсолютная минимальная: 0.00076 м/с
Абсолютная максимальная: 420м/с
Абсолютная средняя: 81 м/с
Относительная минимальная: 5.6577*10-6 %
Относительная максимальная: 147%
Относительная средняя:
26%

## Slide 25
Сравнение полученных графиков

## Slide 26
Заключение
В рамках данного проекта мы изучили движение спускаемого аппарата в атмосфере Венеры (Евы). Мы достигли поставленных задач.
Анализируя полученные из KSP и математической модели данные, можем сказать, что графики модели являются качественной версией графиков из симулятора, но из-за некоторых неучтённых факторов (подъёмная и боковая силы, изменение температуры от высоты и т.д.) и особенностей вычисления погрешностей, данные имеют значительные расхождения.